## Slide 1: О разработке динамических моделей предиктивного анализа объектов инфраструктуры на основе индикаторов раннего предупреждения факторов риска в рамках цифровой платформы управления рисками и безопасностью движения
Замышляев Алексей Михайлович
Заместитель Генерального директора АО «НИИАС», доктор технических наук

## Slide 2: Развитие систем сбора и получения информации о фактических состояниях инфраструктуры и подвижного состава
Реальный мир
Личные наблюдения/
измерения
Заполнение журналов, бланков
Отчёты, учётные книги
Бумажный архив
XIX век
Объем
информации в мире
Реальный мир
Реле, датчики (редко)
Ручной ввод в АРМ
Отчётная агрегация
Накопленная история
XX век
XXI век
Реальный мир
Сенсоры, датчики, IoT
Формализиро-ванный аудит
Data Mining
(извлечение полезных данных)
Big Data
Год
АСУ ТП
(реальное время)
50000 Exabytes1
1000 Exabytes
2009
2019
1EE-Times: Digital Data Storage is Undergoing Mind-Boggling Growth
GB
MB
EB
Визуальный анализ
Натурный осмотр
Notes: 1https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1330462

## Slide 3
Технологии
Data Science
«Ручной» анализ данных
Два пути анализа накопленной и вновь поступающей информации
Вновь поступающие
Накопленные данные
Эксперт, использующий
базовые программы: EXCEL и др.
Человек ограничен по скорости обработки данных, количеству одновременно учитываемых факторов
Время
Начало работы
Начало работы
ЧАСЫ, ДНИ
ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ
(бинарное)
ПЕРСЕПТРОН
(нейрон)
ОПОРНЫЕ ВЕКТОРА
МЕТОД БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА (кластерный анализ)
20% -работа человека
80% -работа программы
20% -работа программы
80% -работа человека
Анализ закончен, модели прогноза
Анализ не закончен, проект модели
Формируется отчёт на основе неполных данных
Отчёт об анализе отклонений
Формируется прогноз на основе обученных моделей
Корректировка моделей по новым данным
Продолжается доработка модели, которая быстро устаревает или начинают заново
Машинное обучение

## Slide 4
Среднесуточную производительность локомотива
1) Более 50 факторов, влияющих на:
НЕОБХОДИМА МОДЕЛЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОДНОВРЕМЕННО УЧИТЫВАТЬ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ
Почему необходим интеллектуальный анализ данных на основе статистики (на примере анализа среднесуточной производительности локомотива)
3) Неизвестны значения полного набора факторов, которые позволили бы применить классические формулы
2) Статистика значений каждого фактора

## Slide 5
Особенности анализа при наличии систем учёта множества факторов
Более 250 наименований данных
(кол-во отказов, травм, км и т.п.)
41 автоматизированная система (8 систем планирования, 33 системы учёта)
Отказы
Длина
пути
Период
Скорость
Погрузка
Простой
Неисправность
Задержка поезда
Вес поезда
Авария
Задержка поезда
Риск
Отказы
Период
Интенсивность отказов
Авария
Вариант 1. Агрегирование данных и анализ свойств управляемой системой
Период
Простой
Коэффициент готовности
Анализ надежности
Анализ рисков
Позволяет: выявлять непосредственные причины нежелательных событий и планировать точечные мероприятия, контролировать достижение целевых значений
ПРОАКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(основанное на предсказании событий и знаниях об их причинах и последствиях)
Задержка поезда
Отказы
Период
Вариант 2. Data science и анализ больших данных
Простой
Data mining и интеллектуальный анализ набора данных и подбор модели для каждого набора
Позволяет: прогнозировать события, устанавливать наличие статических взаимосвязей и классифицировать объекты
Длина
пути
Скорость
Прогноз результирующего фактора

## Slide 6: Данные – основа перехода на цифровую модель управления процессами и безопасностью движения на железнодорожном транспорте
Собственные классификаторы
Различная периодичность съема данных
Отличные форматы и уровень детализации данных
АС РБ
ЕК АСУИ
ИСТОЧНИКИ
РИСКОВ
АСОУП
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ЕК АСУВ
ЕК АСУТ
ЕКП УРРАН
АСУ СОЗДАВАЛИСЬ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ:
Позволяет проводить анализ состояния отдельных объектов железнодорожного транспорта
С точки зрения оценки процессов данные не структурированы

## Slide 7
Корпоративный риск
Многофакторный анализ рисков безопасности движения
Риск транспортного происшествия на инфраструктуре ОАО «РЖД»
ЦП
Ширина колеи
Положение рельсовых нитей
Геометрия пути
Остродефектные рельсы
Дефекты полотна
Дефекты тела насыпи
Ошибочное восприятия сигнала
Отказ тормозного оборудования
Отказ приборов безопасности
Разрыв автосцепок
Наблюдается редко
Наблюдается
периодически
аномалии
степень влияния факторов на конкретном участке
дать прогноз возможных состояний
осуществлять динамическую оценку рисков хозяйств
Риски хозяйств
Риск проезда светофора
с запрещающим сигналом
ЦТ
Опасные отказы ТПС
Опасные отказы верхнего строения пути
Опасные отказы земляного полотна
Факторы
Единовременныйанализ
полного набора факторов позволит выявить:
Наблюдается часто
(возможно постоянное наблюдение)

## Slide 8
Разработка основы предиктивной аналитики в рамках реализации цифровой платформы управления рисками и безопасностью движения в холдинге «РЖД» (утв. А.А. Краснощеком 25.12.2018г. №1368)
п. 1.2 Формирование динамической модели состояния объектов в период ЖЦ на основе индикативного управления в области БД на основе ЕКП УРРАН
Разработка концепции «Динамическая модель оценки категорирования объектов контроля на основе индикаторов раннего предупреждения факторов риска»
(общехозяйственное)
Нормативно-методическое обеспечение
п. 3.3 Разработка методологии динамической модели состояния объектов в период жизненного цикла
Формирование IT инфраструктуры
2019 г.
2020 г.
Динамическая модель предиктивного анализа
объектов хозяйства пути и сооружений
Динамическая модель предиктивного анализа
объектов хозяйства автоматики и телемеханики
Динамическая модель
предиктивного анализа
объектов хозяйства электрификации и электроснабжения
2021 г.
2022 г.
Интеграции со смежными АСУ-источниками, обработка данных и внедрение моделей
(опытное применение и настройка)
Внедрение интеллектуального анализа данных
(регулярное применение)
Расширение на другие хозяйства и объекты
Проработка вопроса о разработке моделей для совокупности хозяйств и интегрального прогноза

## Slide 9
10 АЛГОРИТМОВ
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА
Содержание Концепции динамической модели оценки категорирования объектов контроля на основе индикаторов раннего предупреждения факторов риска, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2019 г. №2404/р
Алгоритм функционирования модели
Алгоритм подготовки данных для моделирования
Алгоритм отбора признаков для машинного обучения
Алгоритм обучения моделей категорирования объектов
Алгоритм классификации с помощью логистической регрессии
Алгоритм классификации с помощью бинарного решающего дерева
Алгоритм классификации с помощью случайного леса
Алгоритм классификации с помощью метода опорных векторов
Алгоритм k-ближайших соседей
Алгоритм оценки качества моделей
Назначение и область применения динамической модели
Нормативные ссылки
Термины и определения
Обозначения и сокращения
Общие положения
Требования к описанию объекта контроля
Индикаторы раннего предупреждения факторов риска
Концептуальная математическая динамическая модель оценки категорирования объектов контроля на основе индикаторов раннего предупреждения факторов риска
Концептуальная цифровая динамическая модель оценки категорирования объектов контроля на основе индикаторов раннего предупреждения факторов риска
6 МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Логистическая регрессия
Метод опорных векторов
Метод k-means
Дерево решений
Случайный лес
Нейронная сеть
АНАЛИЗ БОЛЕЕ 40 ИСТОЧНИКОВ
Концептуальная математическая модель
Элементная структура математической модели
Концептуальная цифровая модель
Дерево решений для категорирования объектов верхнего строения пути КБШ
4 СХЕМЫ

## Slide 10
Математическая составляющая динамической модели описывает последовательность действий, при обработке информации о состоянии объектов контроля, необходимых для прогнозирования изменений состояния объектов контроля во времени.
Описание математической составляющей динамической модели – основная часть работ 2020 г. по хозяйствам П, Ш, Э
(в соответствии с утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2019 г. №2404/р Концепцией)

## Slide 11
Порядок ранней индикации рисков с помощью моделей, разработанных методами машинного обучения (на примере объектов пути)
Дорога | ПЧ | Путь | Км | Отступления 2-й степени | Перекосы 2-й степени | Уширения 2-й степени | Сужения 2-й степени | Просадки 2-й степени | … | Баллы
ГОРК | ПЧ-4 | 1 | 332 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | … | 150
Идентификация места опасного события
Данные полученные по результатам диагностики (больше 150 факторов)
Принципы ранней индикации риска:
Текущий месяц
Следующий месяц
Подготовка данных
Прогноз появления опасного отказа (применение модели)
Прогноз опасных отказов в ПЧ:
прогноз км, где возможен опасный отказ
прогноз общего количества событий для предприятий
Каждый км пути рассматривается как место потенциально опасных событий (опасных отказов)
По итогам проверок в текущем месяце осуществляется оценка вероятностей опасного события и исправного состояния
При преодолении порога вероятности опасного события место классифицируется как опасное
Дорога | Месяц | Год | ПЧ | Путь | КМ | Отказ по факту | Прогноз
ГОРК | 8 | 2019 | 4 | 1 | 332 | 1 | 1
 |  |  | 4 | 1 | 358 | 1 | 0
Что делаем:
Что имеем:
Пример, результата обучения модели

## Slide 12: Выбор лучшей модели для объектов пути на опытных полигонах по точности классификации
Pr – доля произошедших отказов по тем объектам, на которых прогнозировался отказ.
FPR – доля объектов с исправным состоянием, которые были ошибочно спрогнозированы как отказы.
Критерии выбора метода классификации
TP – количество случаев, когда прогнозировался отказ и отказ произошел
FN – количество случаев, когда прогнозировалось исправное состояние, но произошел отказ
FP – количество случаев, когда прогнозировался отказ, но отказ не произошел
TN – количество случаев, когда прогнозировалось исправное состояние объекта и состояние объекта оказалось исправным.
Показатель качества | Метод моделирования |  |  |  |  | 
 | XGBoost | RForest | SVM | kNN | AdaBoost | Logit
Pr | 0.7790 | 0.7772 | 0.6510 | 0.5192 | 0.7511 | 0.5040
FPR | 0.0800 | 0.0802 | 0.0839 | 0.0872 | 0.0799 | 0.0801
На данных Горьковской, Северной, Куйбышевской дорог (объем выборки более 70 000 строк)
XGBoost – градиентный бустинг на основе решающих деревьев
AdaBoost – градиентный бустинг на основе решающих деревьев с одним листом
Rforest – метод случайного леса
SVM - метод опорных векторов
kNN - метод k ближайших соседей
Logit - логистическая регрессия

## Slide 13
Входные данные
Дорога | Количество ПЧ | Записи «Оценка КМ» | Записи «Отступления»
СЕВ | 27 | 543948 | 2716940
ГОРЬК | 29 | 526020 | 5506542
КБШ | 22 | 200182 | 3854796
Информация по отступлениям
Количество факторов модели
Дорога | Количество факторов на входе | Объем выборки
СЕВ | 219 | 254808
ГОРЬК | 219 | 232658
КБШ | 219 | 89745
Качество моделей на примере XGBoost
Для каждой дороги отобрано по 3 лучшие модели (XGBoost, Rforest, AdaBoost), которые будут дорабатываться на апробации
Формирование описания динамических моделей для пути
Объект анализа: железнодорожный путь,
Прогноз: появление опасного отказа на км пути в ПЧ
Дорога | Выборка | 
 | Обучающая | Тестовая
СЕВ | 0,894 На данных 07.2017-12.2018 | 0,725 На данных 01.2019-02.2020
ГОРЬК | 0,8549 На данных 01.2017-12.2018 | 0,735 На данных 01.2019-11.2019
КБШ | 0,8869 На данных 01.2019-12.2019 | 0,754 На данных 01.2020-02.2020
Дорога | Выборка | 
 | Обучающая | Тестовая
СЕВ | 0,676 На данных 07.2017-12.2018 | 0,555 На данных 01.2019-02.2020
ГОРЬК | 0,769 На данных 01.2017-12.2018 | 0,770 На данных 01.2019-11.2019
КБШ | 0,566 На данных 01.2019-12.2019 | 0,586 На данных 01.2020-02.2020
Точность прогноза опасного отказа (Pr)
Точность прогноза исправного состояния

## Slide 14
Пример формирования прогноза в хозяйстве пути и сооружений при обучении модели
Объект анализа: Горьковская дорога
Прогноз: появление опасного отказа в на км пути в ПЧ, модель XGboost, порог по вероятности 0.15
Месяц | Год | ПЧ | Путь | КМ | Прогноз (по данным диагностики пред. месяца)* | Вероятность прогнозиро-вания отказа | Проверка прогноза - Отказ (факт)*
Август | 2019 | 4 | 1 | 332 | 1 | 0.198 | 1
 |  | 4 | 1 | 358 | 0 | 0.027 | 1
 |  | 16 | 1 | 367 | 1 | 0.827 | 1
 |  | 23 | 1 | 1063 | 1 | 0.823 | 1
Сентябрь | 2019 | 4 | 1 | 321 | 1 | 0.258 | 1
 |  | 17 | 2 | 528 | 1 | 0.815 | 1
 |  | 17 | 1 | 534 | 0 | 0.121 | 1
 |  | 27 | 1 | 1361 | 1 | 0.655 | 1
Октябрь | 2019 | 4 | 1 | 374 | 1 | 0.354 | 1
 |  | 16 | 1 | 381 | 1 | 0.663 | 1
 |  | 16 | 1 | 452 | 1 | 0.887 | 1
 |  | 17 | 2 | 525 | 1 | 0.685 | 1
Ноябрь | 2019 | 4 | 1 | 315 | 1 | 0.329 | 1
 |  | 4 | 1 | 336 | 0 | 0.081 | 1
 |  | 16 | 1 | 341 | 1 | 0.466 | 1
 |  | 16 | 1 | 371 | 0 | 0.078 | 1
Декабрь | 2019 | 27 | 1 | 1400 | 1 | 0.677 | 0
На примере таблицы видно, что модель может иногда ошибаться – не всегда предсказывает отказ, там где он по факту случился, или может предсказать отказ, которого не случилось.
На выборке 2019 г. точность предсказания работоспособного состояния составляет 0,770; точность предсказания отказа – 0,735.
Вывод: Необходимо дополнительно настроить модель в рамках апробации для повышения точности прогноза обоих состояний.

## Slide 15
Пример формирования прогноза в хозяйстве автоматики и телемеханики при обучении модели
Месяц | Год | ШЧ | Место | Прогноз (по данным диагностики пред. месяца)* | Вероятность отказа | Проверка прогноза - Отказ (факт)*
Январь | 2020 | шч-1 | Вязники-денисово | 1 | 0.999 | 1
 |  | шч-14 | Черная речка | 0 | 0,007 | 1
 |  | шч-7 | Кондаково-Муром I | 1 | 0.998 | 1
 |  | шч-8 | Пешелань | 1 | 0.869 | 1
Февраль | 2020 | шч-14 | Янаул | 1 | 0.999 | 1
 |  | шч-8 | оп408км-Арзамас II | 1 | 0.999 | 1
Март | 2020 | шч-1 | Вязники | 1 | 0.997 | 1
 |  | шч-10 | Юдино | 1 | 0.999 | 1
 |  | шч-7 | Нечаевская | 1 | 0.999 | 1
 |  | шч-8 | Николай-Дар | 1 | 0.999 | 1
Апрель | 2020 | шч-1 | Ковров I | 1 | 0.999 | 1
 |  | шч-14 | Камбарка | 1 | 0.999 | 1
 |  | шч-8 | Княжиха-шумерля | 0 | 0,002 | 1
1 из способов повышения качества моделей: улучшение исходных данных.
Для детализации места отказа необходима точная информация о пути и км отказа по всем инцидентам. В справке о выявленных инцидентах в ходе проведения осмотров путь указан в 42 из 2832 записей 2017 г., в 1 из 1304 записей 2020 г.
Объект анализа: Горьковская дорога
Прогноз: появление события, приводящего к НБД, в ШЧ, модель XGboost, порог вероятности > 0,5
На выборке за 1 кв. 2020 г. точность предсказания работоспособного состояния составляет 0,678; точность предсказания отказа – 0,611.
Вывод: Необходимо выработать мероприятия по повышению точности прогноза обоих состояний.
* 1 – отказ; 0 - нет отказа.

## Slide 16
Пример формирования прогноза в хозяйства электрификации и электроснабжения при обучении модели
Месяц | Год | ЭЧ | Место | Прогноз (по данным диагностики пред. месяца)* | Вероятность отказа | Проверка прогноза - Отказ (факт)*
Январь | 2020 | ЭЧ-5 | Муром i | 1 | 0,999 | 1
 |  |  | Венец-мухтолово | 1 | 0,999 | 0
 |  |  | Балахониха-оп408км | 0 | 0,001 | 0
 |  |  | Бутылицы | 0 | 0,999 | 0
 |  | ЭЧ-3 | Лянгасово | 1 | 0,999 | 1
Апрель | 2020 | ЭЧ-2 | Доскино-н.новгород-сорт | 0 | 0,001 | 0
 |  |  | Жолнино | 0 | 0,001 | 0
 |  |  | Оричи | 0 | 0,001 | 0
Январь | 2019 | ЭЧ-10 | Бартым | 0 | 0,199 | 0
 |  | ЭЧ-10 | Бисертский завод | 0 | 0,010 | 0
 |  | ЭЧ-10 | Зюрзя | 0 | 0,001 | 0
 |  | ЭЧ-10 | Бисертский завод-солдатка | 0 | 0,001 | 0
Объект анализа: Горьковская дорога
Прогноз: появление опасного отказа в ЭЧ, модель XGboost, порог вероятности > 0,5
На выборке за 1 кв. 2020 г. точность предсказания работоспособного состояния составляет 0,837; точность предсказания отказа – 0,900.
Вывод: качество модели удовлетворительное.
* 1 – отказ; 0 - нет отказа.

## Slide 17
В процессе реализации
День-Месяц
Ежедневно
ОЦЕНКА РИСКОВ
Ежемесячно
Перспективы управления активами с учетом предиктивной аналитики по их техническому состоянию
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ
Новые данные:
текущее состояние объектов
Накопленная статистика
Обученная модель
БД АСУ
Журналы учета
Прогноз и анализ
Прогноз отказа
Подразделение,
Перегон,
Путь: 1; км: 36
диагностики
BIG DATA
Системы
Машинное обучение, подбор модели
БД АСУ
Журналы учета
ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Реализовано
Перспективы

## Slide 18
Цифровая платформа управления рисками