## Slide 1
Коссов В.С. д.т.н., Волохов Г.М. д.т.н., Оганьян Э.С. д.т.н.
26-27 ноября 2020 г.
Управление ресурсом железнодорожного подвижного состава на стадиях жизненного цикла

## Slide 2: Структурная схема законодательных и нормативных актов по безопасности на транспорте
Безопасность функционирования
16-ФЗ
«О транспортной безопасности»
в Российской Федерации»
Поддерживающие стандарты
Законы Российской Федерации
390-ФЗ
«О безопасности»
в Российской Федерации
Базовые характеристики
Развитие ЖД транспорта с учётом показателей и управления РЕСУРСОМ
Доступность и качество услуг
Устойчивость работы
17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»
172-ФЗ
«О стратегическом планировании
в Российской Федерации»
1184-ФЗ
«О техническом регулировании»
в Российской Федерации
18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта»
в Российской Федерации
162-ФЗ
«О стандартизации
в Российской Федерации»
Регламенты (ТР ТС)

## Slide 3: Современное состояние научно-методической базы анализа прочности, ресурса и безопасности железнодорожного транспорта
1950
1960
1970
1980
2000
2010
2020
Накопление знаний
Год
Прочность по допускаемым напряжениям
Усталость и долговечность
Малоцикловая усталость
Надежность и ресурс машин
Механика разрушения
Живучесть машин
Безопасность машин (риск)
Ж/д транспорт
Энергетика, авиастроение
00
2020 год

## Slide 4: Ресурсные показатели объектов железнодорожного транспорта (по измеряемым параметрам - типам)
Длительность эксплуатации (лет)
Пробег (км)
Искусственные сооружения
Подвижной состав
Пропущенный тоннаж (ткм)
Железнодорожный путь
Пропущенная энергия (кВтч)
Железнодорожное электроснабжение
Количество включений (циклов)
Железнодорожная автоматика и телемеханика
Ресурс – суммарная наработка железнодорожной техники за время ее эксплуатации до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002-89).
Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации железнодорожной техники (ГОСТ 27.002-89)

## Slide 5: Пример обобщенной схемы риск-анализа несущих элементов подвижного состава (по ГОСТ Р 57445-2017 Приложение А)
II Анализ потенциальных зон разрушения (зон с дефектами)
Рама тележки электропоезда ЭР200
Боковая рама тележки
мод. 18-578
I Расчет НДС, поиск нагруженных зон
III Расчет кинетики дефектов (трещин)
IV Расчет вероятности разрушения (риска)

## Slide 6: Нормативная база анализа ресурса
[1] Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) // ГОСНИИВ - ВНИИЖТ. – М., 1996. – 319 с. (документ отменён).
[2] Основные технические требования к перспективной прокатной стали для несущих сварных конструкций подвижного состава» // МПС; МИНТЯЖМАШ; МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМ; МОП – М., 1978. – 32 с. (документ отменён).
[3] ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство // М. Стандартинформ. 2014. – 32 с.
[4] ГОСТ 33272-2015 Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы и срока хранения // М. Стандартинформ. 2016. – 18 с.
[5] ГОСТ Р 27.606 -2013 Надежность в технике Управление надежностью Техническое обслуживание, ориентированное на безотказность // М. Стандартинформ. 2014. – 40 с.
[6] ГОСТ 55513-2013 Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам. – Введ. 2014.07.01 // - М. : Стандартинформ, 2014. – 45 с.
[7] ГОСТ 33211-2014 Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам // М. Стандартинформ. 2016. – 54 с.
[8] ГОСТ 34093-2017 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования к прочности и динамическим качествам // М. Стандартинформ. 2016. – 42 с.
[9] ГОСТ 33796-2016 Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам. – Введ. 2017.01.04 // М. Стандартинформ. 2016. – 35 с.
[10] ГОСТ 31846-2012 Специальный подвижной состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам. – Введ. 2014.01.01 // М. Стандартинформ, 2013. – 67 с.
[11] ГОСТ Р 57445-2017 Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса. – Москва: Стандартинформ. 2017. – 28 с.

## Slide 7: Декомпозиция объекта анализа по критерию безопасности. Общий алгоритм и методы определения ресурса (ГОСТ Р 57445-2017 Приложение А)
А 1.6. Выбор методов определения ресурса
А 1.5.1. Экономический анализ срока службы
А 1.5.2. Технический анализ ресурса
А 1.5.1.1. Оценка и назначение амортизационных отчислений
А 1.5.2.1.
Статистический анализ
А 1.5.1.2. Оценка исчерпания срока службы
А 1.5.2.2. Детерминированный анализ
А 1.5.1.3. Оценка остаточного срока службы
А 1.5.2.3.
Вероятностный анализ
А 1.5.2.4.
Назначение ресурса

## Slide 8: Схема декомпозиции грузового тепловоза для установления несущих элементов определяющих безопасность эксплуатации ( ГОСТ Р 57445-2017 Приложение А)
Базовыми (критическими) элементами локомотива являются:
( ГОСТ Р 57445-2017 п. 3.2.1):
Главная рама локомотива несущая
Рама тележки
Шкворень или наклонная тяга
Автосцепка
Колёсная пара
Критериями предельного состояния являются:
(ГОСТ Р 55513-2013, ГОСТ 33211-2014, ГОСТ 33796-2016, ГОСТ 31846-2012 )
Появление остаточных деформаций
Возникновение макротрещин
Потеря устойчивости
Недопустимое изменение геометрии по причине предельного износа
Нарушение надёжности соединений (посадок прессовых, зазоры болтовых)
Критическими отказами базовых (критических) элементов локомотива являются:(ГОСТ 33272-2015 п. 3.6)

## Slide 9: Обеспечение долговечности локомотива и его базовых элементов (критических) на назначенных: ресурсе и сроке службы (ГОСТ 15.902-2014, ГОСТ Р27.606-2013)
НАРАБОТКЕ
По данным бортовой диагностики (умный локомотив) и бортового журнала эксплуатации (цифровой паспорт) формируется сведения по:
КОЛИЧЕСТВУ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТОВ
ОТКАЗАМ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
Соблюдение системы технического обслуживания и ремонта
Квалификация персонала (проектирующего, эксплуатирующего и ремонтного)
Непрерывный контроль за достижением назначенных показателей. Запрет эксплуатации после достижения назначенных показателей без проведения соответствующих работ
Выполнение требований конструкторской документации при постройке и эксплуатации локомотива
Учет израсходованного ресурса (срока службы)
Контроль за техническим состоянием в процессе изготовления и эксплуатации (анализ отказов)
Расчёт коэффициентов запаса статической прочности и сопротивления усталости по эксплуатационным и экстремальным факторам
Оценка критичности элементов конструкции объекта, определение критериев критического отказа в критическом элементе конструкции объекта (продукции)
Сравнение фактической вероятности наступления нежелательного события (разрушения) по данным из эксплуатации с вероятностью, учтённой в расчётных коэффициентах запаса
эксплуатация
постройка

## Slide 10: Определение критических элементов и критериев предельного состояния деталей колёсной пары
Базовым (критическим) элементом колесной пары является ось по следующим критериям (ГОСТ 4835-2013, ГОСТ 11018-2011, ГОСТ 31847-2012):
- является функциональным для идентификации, поскольку имеет наибольшее количество связей с другими элементами (большим зубчатым колесом редуктора главной передачи, колесными центрами, буксовыми и моторно-осевыми подшипниками);
- является несменяемым (номерным) элементом конструкции колесной пары;
выполняет несущую функцию
Критериями предельного состояния колесной пары являются (ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»):
возникновение трещин на ее поверхности или в объеме металла;
выход геометрических размеров оси за пределы допуска;
нарушения структуры материала (наличие рыхлостей, раковин, неоднородности материала, выходящие за пределы, установленные ГОСТ 33200-2014)
Ось
Центр колесный
Бандаж
Зубчатое колесо
Базовый критический элемент

## Slide 11: Обеспечение долговечности колёсной пары локомотива по назначенным: ресурсу и сроку службы по оси и колесу
Обеспечение долговечности колесной пары осуществляется эксплуатирующей организацией
(ГОСТ 4835-2013, ГОСТ 11018-2011, ГОСТ 31847-2012, ГОСТ 31373-2008, ГОСТ 33783-2016)
Анализ данных о техническом состоянии колёсных пар в эксплуатации позволит выявить наихудшие экземпляры по техническому состоянию их колёс и осей и, в зависимости от дат изготовления, номера плавки изъять их из эксплуатации
Соблюдение системы технического обслуживания и ремонта
Квалификация персонала (дефектоскопистов, ремонтного персонала)
Непрерывный контроль за достижением назначенных показателей. Запрет на напрессовку на ось элементов со сроком службы больше или меньше чем ось.
Выполнение требований действующей инструкции по колесным парам в части проведения неразрушающего контроля(НК), измерений и технологий устранения дефектов
Учет наработки во всех случаях планового и непланового ремонта
Контроль за состоянием колесной пары по бортовой диагностике
НАРАБОТКЕ
КОЛИЧЕСТВЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТОВ
ОТКАЗАХ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
По данным бортовой диагностики (умный локомотив) и бортового журнала эксплуатации (цифровой паспорт) формируется сведения о:

## Slide 12: Пример анализа цельнокатаного колеса с целью установления критического отказа и соответствующего ему критического предельного состояния
Контактно-усталостные повреждения поверхности катания обода:
Инструкция 2631р, Руководящий документ РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017
2. Износ поверхности катания обода до достижения
минимальной толщины:
Инструкция 2631р, Руководящий документ РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017
3. Накопление усталостных повреждений в объеме металла диска колеса до появления трещины:
Проведение испытаний на усталость по ГОСТ 4835-2013, ГОСТ 11018-2011, ГОСТ 31847-2012, ГОСТ 31373-2008, ГОСТ 33783-2016
4. Надежность соединения с натягом колеса и оси:
ГОСТ 4835-2013, ГОСТ 11018-2011, ГОСТ 31847-2012, ГОСТ 31373-2008, ГОСТ 33783-2016
(обеспечивается при соблюдении конечного усилия
запрессовки, натяга и формы диаграммы запрессовки)
Анализ данных о техническом состоянии колёсных пар в эксплуатации позволит выявить наихудшие экземпляры по техническому состоянию их колёс и осей и, в зависимости от дат изготовления, номера плавки изъять их из эксплуатации

## Slide 13
Спасибо за внимание!
АО «ВНИКТИ»
140402, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.410
Тел.(496) 618-82-18 Факс : (496) 618-82-27